Instr	Typ	Opcode	funct3	funct7/funct6
addi	I	0010011	000	X
lw	I	0000011	010	X
slli	I	0010011	001	000000
andi	I	0010011	111	X
sw	S	0100011	010	X
sb	S	0100011	000	X
jal	J	1101111	X	X
bne	B	1100111	001	X
bge	B	1100111	101	X
lui	U	0110111	X	X

Instr	Regwrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	ALUOp	Jump	WD3-Sel
I-type	1	00	1	0	00	0	111	0	0
Jal	1	11	X	0	10	0	X	1	1
SW/SB	0	01	1	1	X	0	000	0	0
bge	0	10	0	0	X	1	001	0	0
bne	0	10	0	0	X	1	100	0	0
lui	1	11	X	0	X	0	X	0	0

Instruction	ALU Op	funct3	ALUControl	Operation
addi	8	000	000	Addition
lw	000	010	000	Addition
slli	8	001	011	Shift left
andi	8	111	010	ANDD
sw	000	010	000	Addition
sb	000	000	000	Addition
jal	X	X	X	ALU Independent
bne	100	001	100	Compare
bge	001	101	001	Substract
lui	X	X	X	ALU Independent